# Предложение о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности установлены в отношении систем отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения, дверных и оконных конструкций, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий.

Внимание! ООО «СЖХ» в соответствии с требованием статьи 12 ч.7 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 № 261-ФЗ разработала предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по Вашему многоквартирному дому. Решение о выборе мероприятий и источниках их финансирования собственники многоквартирного дома принимают, руководствуясь ст. 44 — 48 Жилищного кодекса РФ, на общем собрании и оформляют протоколом. Согласно ч.2 ст. 45 ЖК РФ «внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может быть созвано по инициативе любого из данных собственников», следовательно, управляющая компания не имеет юридических основания для инициирования таких собраний. Предлагаем Вам провести общее собрание собственников помещений в Вашем многоквартирном доме. В повестку дня общего собрания включить вопросы  о выборе мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и источниках их финансирования. Копию протокола необходимо предоставить управляющей компании для выполнения работ по выбранным мероприятиям.

Перечень мероприятий по энергосбережению  на 2017 г. для МКД № 5а по пр. Молодежный

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Источник финансирования | Годы реализации | Ориентировочные Расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. Система отопления |
| 1 | Гидравлическая промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1)рациональное использование тепловой энергии 2)экономия тепловой энергии. | Компрессор | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2017 | 4000 руб | До 10% | - |
| 2 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС с применением энергоэффективных материалов (отдельными участками) | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2017 | 1 м.п .241руб | До 6% | 36 мес. |
| Система горячего водоснабжения |
| 3 | Замена трубчатых водоподогревателей на пластинчатые теплообменники | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС; 3) уменьшение теплопотерь | Современные пластинчатые теплообменники | средства собственников | по решению собственников | 1 шт от 100 000 руб | До 10 % | 60 мес. |
| 4 | Установка автоматических регуляторов температуры теплоносителя на выходе из водоподогревателя системы ГВС | Улучшение гидравлического режима внутридомовой системы теплопотребления | Автоматический регулятор температуры теплоносителя в системе ГВС | средства собственников | по решению собственников | 1 шт 60 000 р. | До 6 % | 60 мес. |
| Система электроснабжения |
| 5 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | светодиодные лампы | средства собственников | по решению собственников | 1 шт.400 руб | До 94% | 18 мес. |
| II .Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. Система отопления |
| 6 | Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | 1) автоматическое регулирование параметров в системе отопления; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | Средства собственников | по решению собственников | 1 узел 300 000 руб. | До 10% | 36 мес. |
| Дверные и оконные конструкции |
| 7 | Замена существующих деревянных оконных заполнений в местах общего пользования на современные металлопластиковые | Сохранение и поддержание необходимой температуры воздуха в местах общего пользования; 2) снижение теплопотерь; | Металлопластиковые стеклопакеты | средства собственников | по решению собственников | 180 000 руб | До 20 % | 48 мес. |

| Применяемые сокращения: ЭСО – Энергосервисная компания. ИТП — индивидуальный тепловой пункт; ГВС — горячее водоснабжение; ХВС — холодное водоснабжение. | Основание: Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Приказ Минрегиона РФ от 02.09.2010 N 394 «Об утверждении Примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.10.2010 N 18717) |
| --- | --- |