# Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах

- Общие работы, относящиеся к содержанию общего имущества многоквартирного дома.

  - Работ по содержанию придомовой территории;

  - Работы по содержанию лестничных клеток;

  - Работы, связанные с вывозом мусора;

  - Работы по обеспечению безопасности и санитарного состояния;

  - Работы по устранению неисправностей;

  - Работы, осуществляемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период;

  - Работы, осуществляемые при подготовке дома к эксплуатации в осеннее - зимний период;

  - Круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание;

  - Освещение лестничных клеток;

  - Содержание лифта (для девятиэтажного дома).

  - Работы по содержанию придомовой территории:

1.1.1.  Уборка в зимний период:

- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в  сутки;

- подметание свежевыпавшего снега -1 раз в сутки;

- посыпка территорий противогололедными материалами - 1 раз в сутки;

- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;

- уборка контейнерных площадок (при их наличии) - 1 раз в сутки.

1.1.2.  Уборка в теплый период:

- подметание территорий - 1 раз в  сутки;

- очистка урн от мусора -1 раз в двое суток;

- уборка газонов -1 раз в сутки;

- выкашивание газонов - 3 раза в сезон;

- уборка контейнерных площадок (при их наличии) -1 раз в сутки;

- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков - 1 раз в сутки;

- стрижка кустарников, вырубка поросли -1 раз в год.

  - Работы по содержанию лестничных клеток:

- ежемесячное мытье лестничных маршей и площадок;

- ежегодное мытье окон (весной), протирку стен, дверей, плафонов, подоконников, отопительных приборов на лестничной площадке;

- подметание лестничных маршей и площадок – 2 раза в неделю.

  - Работы, связанные с вывозом мусора:

- вывоз мусора из накопительных емкостей (контейнеров)

  - Работы по обеспечению безопасности и санитарного состояния:

- очистка кровли от мусора, грязи, листьев 2 раза в год - весной и осенью;

- посыпка территорий песком в зимнее время;

- уборка вспомогательных помещений (подвалов и чердаков) и кабины лифта;

- дератизация, дезинсекция подвалов;

- обслуживание внутридомового газового оборудования, периодическая проверка и прочистка вентиляционных каналов.

  - Работы по устранению неисправностей.

    - Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации:

- устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

- осмотр систем водопровода и канализации;

- осмотр, очистка и замена регулирующих кранов вентилей, задвижек;

- очистка от накипи запорной арматуры;

- набивка сальников;

- смена прокладок в водопроводных  кранах;

- смена небольших участков трубопроводов;

- прочистка канализационных труб;

- проверка исправности канализационных вытяжек и их прочистка;

- прочистка канализационного лежака;

- устранение засоров в стояках.

    - Устранение незначительных неисправностей в системах центрального топления и горячего водоснабжения:

- регулировка трехходовых кранов;

- набивка сальников;

- мелкий ремонт теплоизоляции;

- устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

- разборка, и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

- очистка от накипи запорной арматуры;

- ликвидация воздушных пробок в системе отопления;

- смена небольших участков трубопроводов;

- консервация системы отопления;

- промывка системы отопления.

    - Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств:

- замена выключателей;

- мелкий ремонт электропроводки;

- ремонт электрощитов;

- проверка заземления оболочки электрического  кабеля;

- замеры сопротивления изоляции проводки;

- замена электрических ламп в местах общего пользования - не более одного раза в месяц.

    - Устранение неисправностей в конструктивных элементов зданий:

- ликвидация просадок в отмостке;

- частичный ремонт участков цоколя и фасада;

- частичная заделка межпанельных стыков (швов);

- устранение незначительных повреждений перегородок в местах общего пользования;

- ремонт кровли отдельными участками;

- частичное восстановление чердачных помещений;

- примыканий ковра кровли к приемным воронкам;

- ремонт входных подъездных дверей, оконных блоков, заполнений, остекление;

- ремонт участков пола, поручней, отдельных элементов крыльца;

  - Работы, осуществляемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период:

- укрепление и прочистка водостоков, водосточных труб, колен и воронок;

- консервация системы центрального отопления;

- ремонт оборудования детских и спортивных площадок;

- ремонт просевших отмосток.

  - Работы, осуществляемые при подготовке дома к эксплуатации в осеннее - зимний период:

- ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;

- укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-измерительными приборами;

- восстановление утепления нижнего и верхнего розлива отопления и горячего водоснабжения;

- частичный ремонт кровли, сливов и желобов, укрепление и ремонт парапетных ограждений крыши;

- остекление и закрытие чердачных слуховых окон, остекление лестничных клеток;

- ремонт входных дверей, установка самозакрывающихся устройств;

- частичный ремонт цоколей и отмосток;

- ремонт и частичная замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения;

- ревизия запорной арматуры холодного и горячего водоснабжения.

1.8. Круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание.

1.9. Содержание лифта (для девятиэтажного дома).